## Slide 1: Trieur de cartes “Magic The gathering”
Benjamin Masse – 3ème année en génie électrique profil TSO

## Slide 2: Fonctionnement Général schéma synoptique
ESP #2
Contrôleur
moteurs / écran
Utilisateur place ses cartes dans le compartiment principal
Envoie d’une carte
1
Photographie
2
ESP #1
Contrôleur caméra
Envoie vers serveur web
3
Render.com
Extraction de texte
4
Extraction # de carte / # de collection
5
api.scryfall.com
(database)
Envoie vers database
0002 / DRC
6
Renvoie information de la carte
7
Enregistrement du type
8
Requête du type de la dernière carte
9
Déplacement des moteurs
10

## Slide 3: Fonctionnement Général Schéma de principe
Communication importante
Objet | Méthode de communication
Caméra Arducam Mega B0437 | SPI
Serveur Render.com/api.scryfall.com | HTTP
Servo-moteurs FS5103R | PWM (0us – 2500us)
Écran SM-RVT43ALBNWN00 | SPI
LED 4000K | TTL (0V ¦ 6V)
Boutons Pull-Down | TTL (0V ¦ 3.3V)

## Slide 4: Interface utilisateur

## Slide 5: Principes utilisés
“Serial Peripheral Interface”
Protocol de communication
MOSI ("master out, slave in"), MISO ("master in, slave out"), CS ("chip select") SCLK ("serial clock")
Équilibre simplicité / Vitesse
Caméra / Écran
SPI
PWM
HTTP
OCR
“Pulse-Width Modulation”
Signal Analogique
Période Duty Cycle
Servo-Moteurs
“Hypertext Transfer Protocol”
Protocol de communication
Client –> Serveur
Transfert de données (web) [images/ vidéos / textes/ scripts]
Render.com + api.scryfall.com
“Optical Character Recognition”/ “Reconnaissance Optique de Caractères”
Extraction de texte à partir d'une image statique
Tesseract

## Slide 6: Schéma électrique (PCB PRINCIPAL)
3.3V
6V
RESET
Caméra
UART
USB-C
ÉCRAN
HEADERS MOTEUR

## Slide 7: Schéma électrique (Interface utilisateur/ ÉClairage)

## Slide 8: Principe du programme Esp #1 (Contrôleur caméra)
Démarre le Serial interface
Connection WIFI
Initialization de la caméra
On prend une photo
On envoie au serveur
Les données JPEG sont envoyées en un seul appel en utilisant la mémoire vive
Qualité de l’image: QVGA (320 x 240)
Image stocké dans un buffer

## Slide 9: Principe du programme Esp #2 (Contrôleur moteurs/ Écran)
Contrôle Servos
Contrôle Modes
Réception/ Normalization des Types Reçus
Contrôle Interface Utilisateur
MACHINE D’ÉTAT
Envoie la carte
Vibration légère
Chercher la carte dans le serveur
Normalizer le type (si nécessaire)
Changer l’état en fonction du type trouvé
Déplace une des rangées de compartiment
Incline la plaquette + Vibration
On incrémente les valeurs + Affichage à l’écran
Interface Utilisateur
EVE (Embedded Video ENgine

## Slide 10
Principe du programme Serveur render.com
Route où on envoie la photo
Recadrage
“Upscaling”
Sauvegarde le texte extracter
Un peu de magie (REGEX)
Envoie du code à scyfall

## Slide 11: Caractéristiques et limites de l'appareil
1. Tesseract
2. Mécanique
3. Servos-Moteurs

## Slide 12: Question?